ZIEGLER уже много лет занимает первое место в мире в области производства боковых делителей рапса. Многие известные производители комбайнов делают ставку на надёжную технику по разделению рапса фирмы ZIEGLER.

Гидравлический привод

Делитель рапса с гидравлическим приводом приводится

в движение от бортовой гидравлики комбайна.

Гидравлические моторы поставляются сразу с винтовыми соединениями для присоединения

шлангов.

Электрический привод

Делитель с электрическим приводом приводится

в движение от надёжного электромотора посредством зубчатого ремня. Моторы поставляются с напряжением 12В или как альтернатива 24В.

Зубчатый ремень с поперечным сечением нового

типа рассчитан для передачи высокого крутящего момента.

- Надёжный двухножевой режущий механизм для профессиональной уборки урожая, длина лезвия ножей – 105 мм

- Незначительные потери благодаря быстрому и точному срезанию

- Отсутствие кромок стыка на направляющих и винтовых головках

- Высота среза – 1,35 м -1.5 м

- Центральное расположение ножей

- Состоящий из двух частей кривошип,позволяющий при переделке с правого на левый и наоборот не использовать дополнительные детали

- Сокращённое количество оборотов

- Предусмотрена защита лезвий во то время, когда делитель рапса не используется

| Электрические делители рапса |
| --- |
| Тип/ Артикул | сторона | привод | Напря-жение, В | Потребляемая мощность/ сила тока, Вт/А | Высота среза, см | Длина лезвия ножей, см | Вес ,кг | Габариты (LxBxH), см |
| RT 135-E/12-R EDV 026615 | правый | электро | 12 | 300/25 | 135 | 10,5 | 30 | 165/22/22 |
| RT 135-E/12-L EDV 026616 | левый | электро | 12 | 300/25 | 135 | 10,5 | 30 | 165/22/22 |
| RT 150-E/12-R EDV 70-049013 | правый | электро | 12 | 300/25 | 150 | 10,5 | 30 | 180/22/22 |
| RT 150-E/12-L EDV 70-049014 | левый | электро | 12 | 300/25 | 150 | 10,5 | 30 | 180/22/22 |
| RT 135-E/24-R EDV 026617 | правый | электро | 24 | 750/40 | 135 | 10,5 | 30 | 165/22/22 |
| RT 135-E/24-L EDV 026618 | левый | электро | 24 | 750/40 | 135 | 10,5 | 30 | 165/22/22 |

| Гидравлические делители рапса |
| --- |
| Тип/Артикул | сторона | привод | Напря-жение, В | Потребляемая мощность/ сила тока, Вт/А | Высота среза, см | Длина лезвия ножей, см | Вес ,кг | Габариты (LxBxH), см |
| RT 135-HY-R EDV 026619 | правый | гидро | - | - | 135 | 10,5 | 26 | 165/22/31 |
| RT 135-HY-L EDV 026620 | левый | гидро | - | - | 135 | 10,5 | 26 | 165/22/31 |
| RT 150-HY-R EDV 70-049015 | правый | гидро | - | - | 150 | 10,5 | 26 | 180/22/31 |
| RT 150-HY-L EDV 70-049016 | левый | гидро | - | - | 150 | 10,5 | 26 | 180/22/31 |

# Text boxes

ZIEGLER - №1 в области производства

боковых делителей рапса

Технические преимущества